## Slide 1
SIBERIA
SNOWPAD
Обратный осмос нового поколения
Умная фильтрация для современной кухни

## Slide 2
ОБЗОР
СОДЕРЖАНИЕ
01
Характеристики
Технические параметры системы
02
Комплектация
Всё включено — готов к установке
03
Система очистки
4 ступени от примесей до вирусов
04
Умные функции
Интеллектуальное управление
05
Производительность
Скорость и компактность
Источник: omnifilter.ru

## Slide 3
01
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические возможности системы нового поколения

## Slide 4
Ключевые характеристики
Параметр | Значение
Тип | Бытовая система обратного осмоса
Производительность | ~1 литр/мин (400 GPD)
Наличие бака | Нет (система с помпой)
Управление | Сенсорное, интеллектуальная промывка
Количество ступеней | 4 (без минерализатора)
Замена картриджей | Быстрая, крепление bayonet
Ресурс мембраны | до 24 месяцев
Мощность | 96 Вт в режиме фильтрации
Макс. давление | 1–4 атмосферы
Макс. TDS входной воды | до 250 ppm
Страна / Гарантия | Китай / 1 год
400
GPD
Производительность мембраны
1
л/мин
Скорость фильтрации воды
96
Вт
Энергопотребление

## Slide 5
02
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Всё включено — готов к установке из коробки

## Slide 6
Что в коробке?
Полный комплект — ничего докупать не нужно
Блок фильтрации (моноблок)
Основной модуль с 4 ступенями очистки
Кран чистой воды
Современный дизайн для кухонной мойки
Тройник-врезка в водопровод
Подключение к существующему водоснабжению
Дренажный хомут
Для отвода промывочной воды
Цветные соединительные трубки
Упрощённая цветовая маркировка
Адаптер питания + инструкция
Подключение к сети и руководство
Принцип «всё включено» — вам не придётся докупать
дополнительные фитинги или комплектующие для подключения

## Slide 7
03
ОЧИСТКА
4 ступени от примесей до вирусов

## Slide 8
4 ступени очистки
1
PP — Вспененный полипропилен
Первая линия защиты. Задерживает ржавчину,
песок, ил и взвеси
2
CTO — Прессованный активированный уголь
Удаляет хлор, органические примеси,
неприятный вкус и запах
3
RO Мембрана — 400 GPD
Сердце системы. Задерживает до 99% загрязнений:
соли жесткости, тяжелые металлы, бактерии, вирусы
4
T-33 — Карбоновый пост-фильтр
Полировка вкуса. Удаляет остаточные
привкусы после мембраны
Результат очистки
99%
удаление растворенных загрязнений
Соли жесткости (накипь)
Тяжелые металлы (свинец, ртуть)
Бактерии и вирусы
Пестициды

## Slide 9
04
ИНТЕЛЛЕКТ
Умное управление и контроль качества

## Slide 10
«Умная» начинка SnowPad
Контроль TDS
Дисплей показывает уровень солей на входе и выходе — наглядный показатель эффективности работы мембраны в реальном времени
TDS in → out
Автоматическая промывка
При каждом запуске система автоматически промывает мембрану, смывая загрязнения и продлевая срок службы
Каждый запуск
Напоминание о замене
Не нужно запоминать даты замены картриджей — система сама уведомит о необходимости обслуживания
Своевременно
Индикация ошибок
Если пропадёт давление или возникнут неполадки, дисплей мгновенно сообщит о проблеме
Мгновенно

## Slide 11
05
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Скорость и компактность в одном устройстве

## Slide 12
Производительность без бака
1
л/мин
Достаточно для чайника или кастрюли без ожидания
400
GPD
Высокопроизводительная мембрана не требует бака
0
баков
Экономия места под мойкой, никакого застаивания воды
Для кого эта система?
Квартиры и дома
с жёсткой водой
Семьи с детьми
безопасность воды
Контроль качества
TDS на дисплее
Современные кухни
компактный дизайн

## Slide 13
Плюсы и вердикт
ПРЕИМУЩЕСТВА
✓ Высокая производительность — 1 л/мин
✓ Нет громоздкого накопительного бака
✓ Интеллектуальное управление с TDS
✓ 4-ступенчатая очистка, 99% эффективность
✓ Полная комплектация из коробки
✓ Энергоэффективность — всего 96 Вт
✓ Автопромывка мембраны
НЮАНСЫ
• Требования к воде: TDS ≤ 250 ppm
• Требуется подключение к электросети
• Цена выше бюджетных аналогов
РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА
34 999 ₽
ВЕРДИКТ
Современное технологичное решение для тех, кто ищет баланс между качеством очистки и удобством. Компактная система с функционалом умного устройства — отличное вложение в здоровье семьи.

## Slide 14
SIBERIA SNOWPAD
Чистая вода — здоровая семья
Инвестиция в качество жизни
Обзор подготовлен на основе материалов omnifilter.ru