«Утверждаю»

Руководитель

Испытательного центра

М.В. Морина

Протокол испытаний № ВС-4422/21

«03» марта 2021 г.

Лист 1 из 2

Заказчик: АО «ГИЦ ПВ»

Объект испытаний: Проба сточной водыx

Акт отбора пробы: Не предъявлен. Проба отобрана Заказчикомx

Дата и время отбора пробы: Не указаноx

Место отбора пробы: Не указаноx

Дата и время принятия пробы в работу: 03.03.2021, 10:30

Даты проведения испытаний: 03.03.2021 - 03.03.2021

x - со слов Заказчика

| № п/п | Номенклатура показателей, единицы измерения | Значение показателя | ПДК (предельно допустимая концентрация), по[1] | Метод испытаний (ссылка на НД) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| . | Взвешенные вещества, мг/дм3 | < 0.5 | 300 | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 |
| . | БПК 5, мгО2/дм3 | < 0.5 | 300 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 |
| . | ХПК, мгО2/дм3 | < 5 | 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| . | Азот общий, мг/дм3 | < 0.1 | 50 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.279-14 |
| . | Фосфор общий, мг/дм3 | < 0.033 | 12 | ПНД Ф 14.1:2:4.248-07 |
| . | Нефтепродукты, мг/дм3 | < 0.005 | 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
| . | Хлор и хлорамины, мг/дм3 | < 0.01 | 5 | Методика № 01.1:1.2.3.4.40-06 (ФР.1.31.2006.02958) |
| . | Соотношение ХПК:БПК 5 | 0 | 2.5 | Расчетно |
| . | Фенолы (сумма), мг/дм3 | < 0.0005 | 5 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| . | Сульфиды и сероводород, мг/дм3 | < 0.002 | 1.5 | ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 |
| . | Сульфаты, мг/дм3 | < 10 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 |
| . | Хлориды, мг/дм3 | < 5 | 1000 | ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97 |
| . | Алюминий, мг/дм3 | < 0.02 | 5 | Методика № 01.1:1.2.3.4.11-05 (ФР.1.31.2006.02320) |
| . | Железо, мг/дм3 | < 0.1 | 5 | ФР.1.31.2018.29677 |
| . | Марганец, мг/дм3 | < 0.002 | 1 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| . | Медь, мг/дм3 | < 0.001 | 1 | ФР.1.31.2018.29677 |
| . | Цинк, мг/дм3 | < 0.001 | 1 | ФР.1.31.2018.29677 |
| . | Хром общий, мг/дм3 | < 0.002 | 0.5 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 |
| . | Хром шестивалентный, мг/дм3 | < 0.01 | 0.05 | ПНД Ф 14.1:2:4.52-96 |
| . | Никель, мг/дм3 | < 0.01 | 0.25 | ФР.1.31.2018.29677 |
| . | Кадмий, мг/дм3 | < 0.0002 | 0.015 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| . | Свинец, мг/дм3 | < 0.005 | 0.25 | ФР.1.31.2018.29677 |
| . | Мышьяк, мг/дм3 | < 0.005 | 0.05 | ПНД Ф 14.1:2.253-09 |
| . | Ртуть, мг/дм3 | < 0.0001 | 0.005 | ГОСТ 31950-2012 (метод 2) |
| . | Водородный показатель (рН), ед. pH | < 1 | 6 - 9 | ФР.1.31.2005.01774 |
| . | Температура, °С | 0 | 40 | РД 52.24.496-2018 |
| . | Жиры, мг/дм3 | < 1 | 50 | ПНД Ф 14.1.281-15 |
| . | Ацетон, мг/дм3 | < 0.3 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | Бензол, мг/дм3 | < 0.005 | - | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 |
| . | Толуол , мг/дм3 | < 0.005 | - | ПНД Ф 14.1:2:4.57-96 |
| . | Метанол, мг/дм3 | < 0.5 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | Бутанол-1, мг/дм3 | < 0.8 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | Пропанол-1, мг/дм3 | < 0.8 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | СПАВ неионогенные, мг/дм3 | < 0.05 | 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.256-09 |
| . | СПАВ анионные, мг/дм3 | < 0.025 | 10 | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
| . | Бутанол-2, мг/дм3 | < 0.8 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | Пропанол-2, мг/дм3 | < 0.8 | - | НДП 30.3.134-2016 |
| . | Этанол, мг/дм3 | < 0.8 | - | НДП 30.3.134-2016 |

[1] - Правила холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644. Приложение № 4_1, приложение № 5. «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в редакции Постановлений Правительства РФ № 3 от 05.01.2015, № 1101 от 14.10.2015, № 1134 от 03.11.2016, № 1455 от 23.12.2016, № 1498 от 26.12.2016, № 778 от 29.06.2017, № 448 от 12.04.2018, № 875 от 26.26.07.2018, № 144 от 14.02. 2020, № 728 от 22.05.2020).»

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.
Данный протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЦ АО «ГИЦ ПВ», во избежание искажения информации.

Ответственный за проведение испытаний:

Главный эксперт по научно-методической работе ___________________________	П.С. Иванов